## Slide 1: Matlab ROBOTIC TOOLBOX

## Slide 2
Açık kaynak kodlu bir araç kutusudur. Geliştirilen kodlar ücretsiz ve geliştirilebilir şekilde sunulmasına karşın Robotics Toolbox’ın çalıştırılabilmesi için MATLAB programının yüklü olması gerekmektedir.

## Slide 3
Robotics toolbox Peter Corke tarafından 2011 yılında geliştirilmeye başlanmış ve 2014 yılına kadar 9 güncelleme çıkmıştır.

## Slide 4
Matlab ortamında geliştirilen kodlardan bazıları; döndürme matrisleri, kinematik, ters kinematik, jakobiyen matrisleri, mobil robotlar için quadrator, Bug, D* algoritma fonksiyonlarıdır.

## Slide 5
Bu fonksiyonların hazır olarak sunulması ve MATLAB programının altyapısı ile robot programlanabilir ve sonuçlar analiz edilebilir. 3D çevre ve simülasyonun sunulmadığı programda sonuçlar, grafikler ve tablolar şeklinde alınmaktadır.

## Slide 6
Farklı kontrol algoritmalarının da rahatlıkla kullanılabildiği Matlab ortamında yazılacak robot algoritmalarının denenmesinde büyük kolaylık sağlayabilecek bir araç kutusudur. Robotics Toolbox kullanımı için ücretsiz olarak elektronik kitap sunulmaktadır. Robot kol simülasyonu, robotlar için kontrolör tasarımı gibi birçok akademik çalışma bu araç kutusu kullanılarak yapılmıştır

## Slide 7
Örnek Uygulama
>> startup_rvc
Robotics, Vision & Control: (c) Peter Corke 1992-2011 http://www.petercorke.com
- Robotics Toolbox for Matlab (release 9.4)
>> L(1) = Link([0 0.385 0 -pi/2 0]);
>> L(2) = Link([0 0 0.220 0 0]);
>> L(3) = Link([0 0 0.220 0 0]);
>> L(4) = Link([0 0 0.155 0 0]);
>> robo = SerialLink(L, 'name', 'robot')

## Slide 8
robo =
robot (4 axis, RRRR, stdDH)
+---+-----------+-----------+-----------+-----------+
| j | theta | d | a | alpha |
+---+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 1| q1| 0.385| 0| -1.571|
| 2| q2| 0| 0.22| 0|
| 3| q3| 0| 0.22| 0|
| 4| q4| 0| 0.155| 0|
+---+-----------+-----------+-----------+-----------+
grav = 0 base = 1 0 0 0 tool = 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0
9.81 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1

## Slide 9
>> qf0 = [0 0 0 0];
>> qf1 = [0 -pi/2 pi/2 pi/2];
>> qf2 = [-pi/3 -pi/2 pi/2 0];
>> qf3 = [-pi/3 0 pi/2 -2*pi/3];
>> qf4 = [-2*pi/3 0 pi/2 0];
>> T0 = robo.fkine(qf0)
T0 =
1.0000 0 0 0.5950
0 0.0000 1.0000 0
0 -1.0000 0.0000 0.3850
0 0 0 1.0000

## Slide 10
>> T1 = robo.fkine(qf1)
T1 =
0.0000 -1.0000 0 0.2200
0.0000 0.0000 1.0000 -0.0000
-1.0000 -0.0000 0.0000 0.4500
0 0 0 1.0000

## Slide 11
>> T2 = robo.fkine(qf2)
T2 =
0.5000 0.0000 0.8660 0.1875
-0.8660 0.0000 0.5000 -0.3248
0 -1.0000 0.0000 0.6050
0 0 0 1.0000

## Slide 12
>> T3 = robo.fkine(qf3)
T3 =
0.4330 0.2500 0.8660 0.1771
-0.7500 -0.4330 0.5000 -0.3068
0.5000 -0.8660 0.0000 0.2425
0 0 0 1.0000

## Slide 13
>> T4 = robo.fkine(qf4)
T4 =
0.0000 0.5000 0.8660 -0.1100
-0.0000 0.8660 -0.5000 -0.1905
-1.0000 -0.0000 0.0000 0.0100
0 0 0 1.0000

## Slide 14
>> tempo = 0:2:10;
>> q = jtraj(qf0, qf1, tempo);
>> robo.plot(q)
>> pause(1)
>> q = jtraj(qf1, qf2, tempo);
>> robo.plot(q)
>> pause(1)
>> q = jtraj(qf2, qf3, tempo);
>> robo.plot(q)
>> q = jtraj(qf3, qf4, tempo);
>> robo.plot(q)
>> q = jtraj(qf4, qf1, tempo);
>> robo.plot(q)

## Slide 15
Furkan BOZKURT
2013123016
Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği